APA MINERALA

HG 1020/2005 – Norme de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

A. Indicatori fizico-chimici

| Nr. crt. | Indicator (U.M.) | Tehnica analitica | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura (0C) | - | - |
| 2 | pH | electrochimic | SR ISO 10523-97 |
| 3 | Conductivitate (µS/cm) | electrochimic | SR EN 27888-97 |
| 4 | Cloruri (mg/l) | volumetric | SR ISO 9297-01 |
| 5 | Sulfati (mg/l) | turbidimetric | EPA 427C |
| 6 | Hidrogenocarbonat, HCO3- (mg/l) | volumetric | SR EN ISO 9963/1-2002 |
| 7 | Calciu (mg/l) | AAS | SR EN ISO 7980-02 |
| 8 | Magneziu (mg/l) | AAS | SR EN ISO 7980-02 |
| 9 | Sodiu (mg/l) | AAS | STAS 3223/2-80 |
| 10 | Potasiu (mg/l) | AAS | STAS 3223/1-92 |
| 11 | Fier total (mg/l) | AAS | SR 13315-96 |
| 12 | Reziduu sec (mg/l) | gravimetric | STAS 9187-84 |
| 13 | Oxigen dizolvat (mg/l) | electrochimic | SR EN 25814-99 |
| 14 | Dioxid de carbon total (mg/l) | volumetric | STAS 8911-71 |
| 15 | Hidrogen sulfurat (mg/l) | spectrofotometric | SR ISO 10530-97 |

B. Indicatori privind puritatea originii apei (la sursă)

| Nr. crt. | Indicator | Tehnica analitica | Metoda de analiza | Concentraţie maximă admisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Amoniu (mg/l) | spectrofotometric | SR ISO 7150/1-01 | 0,5 |
| 2 | Oxidabilitate (KMnO4) (mgO2/l) | volumetric | SR EN ISO 8467-01 | 3 |
| 3 | Zinc (mg/l) | AAS | SR ISO 8288-01 | 5 |
| 4 | Fenoli (indice de fenol) (µg/l) | spectrofotometric | SR ISO 6439-06 | 0,5 |
| 5 | Substante tensioactive care reactioneaza cu albastrul de metilen (µg/l) | spectrofotometric | SR EN 903-03 | 0,2 |
| 6 | Hidrocarburi policiclice aromatice (HAP) (µg/l) | HPLC | SR EN ISO 17993-04 | 0,1 |
| 7 | Tetracloretan si tricloretena (µg/l) | GC-ECD | SR EN ISO 10301-03 | 10 |
| 8 | Trihalometani (µg/l) | GC-ECD | SR EN ISO 10301-03 | 100 |
| 9 | Pesticide (µg/l) -organoclorurate -triazinice -organofosforice | -GC-ECD -GC-NPD -GC-NPD | SR EN ISO 6468-00 SR EN ISO 10695-02 SR EN 12918-02 | 0,5 |

C. Constituenti prezenti in mod natural in apele minerale

| Nr. crt. | Indicator | Tehnica analitica | Metoda de analiza | Concentraţie maximă admisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsen (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2009 | 0,01 |
| 2 | Bariu (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2009 | 1 |
| 3 | Bor (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2009 | - |
| 4 | Cadmiu (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2009 | 0,003 |
| 5 | Crom total (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2009 | 0,05 |
| 6 | Cupru (mg/l) | AAS | SR ISO 8288-01 | 1 |
| 7 | Cianuri (mg/l) | spectrofotometric | SR ISO 6703/2-98 | 0,07 |
| 8 | Fluoruri (mg/l) | electrochimic | SR ISO 10359/1-01 | 5 |
| 9 | Plumb (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2008 | 0,01 |
| 10 | Mangan (mg/l) | AAS | SR 8662/2-96 | 0,5 |
| 11 | Mercur (mg/l) | AA fara flacara | SR EN 1483/07 | 0,001 |
| 12 | Nichel (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2008 | 0,02 |
| 13 | Seleniu (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2008 | 0,01 |
| 14 | Stibiu (mg/l) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-2008 | 0,005 |
| 15 | Nitrati (mg/l) | spectrofotometric | SR ISO 7890/3-00 | 50 |
| 16 | Nitriti (mg/l) | spectrofotometric | SR EN 26777-06 | 0,1 |

D. Indicatori microbiologici

| Nr. crt. | Indicator | Tehnica analitica | Metoda de analiza | Limite admise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Număr total de bacterii mezofile ce se dezvoltă la 22°C | Metoda dilutiilor multiple | SR EN ISO 6222/2004 SR EN ISO 8199/2008 | 100/ml – după îmbuteliere 20/ml – la sursă |
| 2 | Număr total de bacterii mezofile ce se dezvoltă la 37°C | Metoda dilutiilor multiple | SR EN ISO 6222/2004 SR EN ISO 8199/2008 | 20/ml – după îmbuteliere 5/ml – la sursă |
| 3 | Bacterii coliforme totale | Metoda de filtrare prin membrana | SR EN ISO 9308/1-2004 SR EN ISO 8199/2008 | absent / 250 ml |
|  |  | Metoda tuburilor multiple | ISO 9308/2-1990 SR EN ISO 8199/2008 |  |
| 4 | Bacterii coliforme fecale | Metoda tuburilor multiple | ISO 9308/2-1990 SR EN ISO 8199/2008 | absent / 250 ml |
| 5 | Bacterii Escherichia coli | Metoda de filtrare prin membrana | SR EN ISO 9308/1-2004 SR EN ISO 8199/2008 | absent / 250 ml |
|  |  | Metoda tuburilor multiple | ISO 9308/2-1990 SR EN ISO 8199/2008 |  |
| 6 | Streptococi fecali | Metoda tuburilor multiple | STAS 3001-1991 SR EN ISO 8199/2008 | absent / 250 ml |
| 7 | Bacterii Pseudomonas aeruginosa | Metoda de filtrare prin membrana | SR EN 12780-03 SR EN ISO 8199/2008 | absent / 250 ml |
| 8 | Nr. probabil de bacterii anaerobe sulfitoreductoare (Clostridium perfringens) | Metoda de filtrare prin membrana | ASTM D 5916/1996 | absent / 50 ml |