APE DE SUPRAFATA

Ordinul nr. 161/2006 – Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

| Nr. crt. | Indicator de calitate (U.M.) | Tehnica analitica | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Indicatori fizico – chimici si indicatori ai regimului de oxigen |
| 1.1. | Temperatura | - | - |
| 1.2. | Culoare | spectrofotometric | SR ISO 7887-97 |
| 1.3. | pH | electrochimic | SR ISO 10523-97 |
| 1.4. | Oxigen dizolvat | electrochimic | SR EN ISO 25814-99 |
| 1.5. | CBO5 | electrochimic | SR EN 1899/1,2-02,03 DIN 38409-87 |
| 1.6. | CCO - Mn | volumetric | SR EN ISO 8467-01 |
| 1.7. | CCOCr | volumetric | SR ISO 6060-96 |
| 1.8. | Carbon organic total (COT) | combustie+IR | SR EN 1484-06 |
| II. | Nutrienţi |
| 2.1. | Amoniu (N-NH4) | spectrofotometric | SR ISO 7150/1-00 |
| 2.2. | Azotiti (N-NO2-) | spectrofotometric | SR EN 26777-06 |
| 2.3. | Azotati (N-NO3-) | spectrofotometric | SR ISO 7890/3-00 |
| 2.4 | Azot total (N) | combustie + IR | SR EN 12260-04 |
| 2.5. | Azot mineral total |  |  |
| 2.6. | Azot organic solubil |  |  |
| 2.7. | Ortofosfati solubili (P-PO43-) | spectrofotometric | SR EN ISO 6878-05 |
| 2.8. | Fosfor total (P) | spectrofotometric | SR EN ISO 6878-05 |
| 2.9. | Clorofila “a” | spectrofotometric | SR ISO 10260-96 |
| III. | Salinitate |
| 3.1 | Conductivitate | electrochimic | SR EN 27888-97 |
| 3.2. | Reziduu filtrabil uscat la 105oC | gravimetric | STAS 9187-84 |
| 3.3. | Alcalinitate | volumetric | SR ISO 9963/1,2-97 |
| 3.4. | Cloruri (Cl-) | volumetric | SR ISO 9297-01 |
| 3.5. | Sulfati (SO42-) | turbidimetric | EPA 427C |
| 3.6. | Calciu (Ca2+) | AAS | SR EN ISO 7980-02 |
| 3.7. | Magneziu (Mg2+) | AAS | SR EN ISO 7980-02 |
| 3.8. | Sodiu (Na+) | AAS | STAS 3223/2-80 |
| 3.9. | Floruri | electrochimic | SR ISO 10359/1-01 |
| IV. | Poluanţi toxici specifici de origine naturală |
| 4.1. | Crom total (Cr3+, Cr6+) | AAS | SR ISO 9174-98 |
| 4.2. | Cupru (Cu2+) | AAS | SR ISO 8288-01 |
| 4.3. | Zinc (Zn2+) | AAS | SR ISO 8288-01 |
| 4.4. | Aluminiu (Al) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.5. | Arsen (As3+) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.6. | Bariu (Ba2+) | ICP-EOS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.7. | Cobalt (Co3+) | AAS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.8. | Plumb (Pb) | AAS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.9. | Cadmiu (Cd) | AAS | SR EN ISO 11885-09 |
| 4.10. | Fier total | AAS | SR 13315-96 |
| 4.11. | Fier 2+ | spectrofotometric | SR ISO 6332-96 |
| 4.12. | Mercur (Hg) | AAS cu vapori reci | SR EN 1483-07 |
| 4.13. | Mangan total | AAS | SR 8662/2-96 |
| 4.14. | Nichel (Ni) | AAS | SR EN ISO 11885-09 |

| Nr. crt. | Indicator de calitate (U.M.) | Tehnica analitica | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| V. | Alţi indicatori chimici relevanţi |
| 5.1. | Fenoli total (index fenolic) | spectrofotometric | SR ISO 6439-06 |
| 5.2 | Agenti de suprafata -anionici -neionici -cationici | spectrofotometric | SR EN 903 - 2003 SR ISO 7875/2-96 DIN 38409/07-1989 |
| 5.3. | Substante extractibile in eter de petrol | gravimetric | SR 7587-96 |
| 5.4. | Materii in suspensie | gravimetric | SR EN 872-05 |
| 5.5. | AOX | titrare potentiometrica | SR EN ISO 9562-2005 |
| 5.6. | Hidrocarburi dizolvate sau in emulsie (produse petroliere) | FT-IR | SR 7877/2-95 |
| 5.7. | PAH-uri (suma de 6) | HPLC | SR EN ISO 17993-04 |
| 5.8. | Compusi organici volatili (COV -uri) | GC-MS -Head Space | SR EN ISO 10301-03 |
| 5.9. | BTEX (hidrocarburi aromatice volatile) -benzen -toluen -etilbenzen -xileni | GC-MS-Head Space | SR ISO 11423/1-00 |
| 5.10. | Clorbenzeni | GC - ECD | SR EN ISO 6468-00 |
| 5.11. | Clorfenoli | GC-FID | SR EN 12673-02 |
| 5.12. | Trihalometani | GC-MS-Head Space | SR EN ISO 10301-03 |
| 5.13. | PCB –uri (suma de 7) | GC-ECD | SR EN ISO 6468-02 |
| 5.14. | Pesticide organofosforice | GC-NPD | SR EN 12918-02 |
| 5.15. | Pesticide organoclorurate | GC-ECD | SR EN ISO 6468-00 |
| 5.16. | Pesticide triazinice | GC-NPD | STAS 12998-91 |
| VI. | Indicatori microbiologici |
| 6.1. | Bacterii coliforme totale | Metoda tuburilor multiple | ISO 9308-2/1990 |
| 6.2. | Bacterii coliforme fecale | Metoda tuburilor multiple | ISO 9308-2/1990 |
| 6.3. | Streptococi fecali | Metoda tuburilor multiple | SR EN ISO 7899/2002 |
| VII. | Indicatori biologici |
| 7.1 | Analiza componentei fitoplanctonice: densitate numerica; biomasa. | Microscopică | SR EN 15204/2007 Standard de firma conform îndrumare metodologice ICIM 1984, 1995 |
| 7.2. | Analiza componentei zooplanctonice: densitate numerica; biomasa. | Microscopică |  |